## Slide 1: Jaringan Komputer
Materi 4
Lapis Datalink

## Slide 2
Terminologi Fisik Jaringan
Node
Link
Terminal
Jaringan

## Slide 3
Link
Jalur yang menghubungkan antar 2 elemen jaringan (node-node atau terminal-node)
Kumpulan link (+ node-node) = jaringan
Fungsi link sangat vital, maka OSI menetapkan protokol lapis 2 (datalink)
Datalink = mengatur agar komunikasi di link tersebut berjalan benar dan lancar
Tidak ada keharusan jenis link dalam jaringan sama = boleh memilih teknologi link (fisik maupun protokol) untuk setiap link
Terdapat 2 macam link : link fisik dan link logik (contoh: virtual path yang terdiri atas virtual channel)
Notes: OSI = Open System Interconnection

## Slide 4: Tugas Datalink
Pembukaan hubungan dan penutupan hubungan
Melakukan kendali atas kesalahan yang mungkin terjadi : tool  pariti, crc, dll
Melakukan pengendalian banyaknya data yang dikirim  untuk menghindari kemacetan (kongesti) : tool  sliding windows dll
Dan lainnya (optional : tambahan untuk protokol datalink tertentu)

## Slide 5: Proses Hubungan Di Link
Ada 2 jenis proses hubungan di link :
  Memerlukan connection setup
  Hubungan langsung
Connection setup
  Ada banyak path yang bisa dipilih
  Untuk hubungan yang sangat handal
  Tersedia berbagai pilihan kecepatan komunikasi
Hubungan langsung
  Tanpa pilihan jalur dan kecepatan komunikasi
  Point-to-point connection

## Slide 6: Sub Layer Pada Data Link

## Slide 8
Sub layer LLC bertanggung jawab terhadap kontrol data link, termasuk flow control dan error control.
Sub layer MAC bertanggung jawab terhadap shared media akses  memastikan bahwa 2 device tidak bicara bersamaan.

## Slide 9: Metoda Deteksi Kesalahan
Agar bisa melakukan kendali kesalahan, syarat mutlak yang harus ada adalah adanya mekanisme deteksi kesalahan
Beberapa metoda yang umum digunakan:
  Pariti  paling sederhana
  CRC  lebih sulit, meminta kemampuan komputasi
  Checksum  operasi word

## Slide 10: Pariti
Penambahan 1 bit sebagai bit deteksi kesalahan
Terdapat 2 jenis pariti : genap dan ganjil
  Pariti genap = jumlah bit 1 dalam kode adalah genap
  Pariti genap = d1 xor d2 xor ….. dn
  Pariti ganjil = jumlah bit 1 dalam kode adalah ganjil
  Pariti ganjil = (d1 xor d2 xor ….. Dn) xor 1
Sistem sederhana dan mudah dibuat hardwarenya (di PC digunakan IC 74LS280)
Notes: XOR Truth Table Input Output A B :
0 xor 0 = 0
0 xor 1 = 1
1 xor 0 = 1
1 xor 1 = 0

## Slide 11: Cyclic Redudancy Check: Sisi Penggirim
Merupakan hasil operasi pembagian biner dengan suatu pembagi tertentu (generator polinomial)
  Pembagi : Dn Dn-1 …D1
  Deretan bit : b1 b2 b3 …. bm
  Operasi :
    (b1 b2 b3…bm)n-1 / Dn…D1  sisa (Rn-1…R1)
  Dikirim b1 b2 b3…bm Rn-1…R1
Notes: Pembagian biner sama dengan di-xor-kan

## Slide 12: Cyclic Redudancy Check: Sisi Penerima
Oleh penerima dilakukan operasi yang sama
  b1 b2 b3…bm Rn-1…R1 / Dn…D1  sisa (rn-1…r1)
  Data benar jika rn-1…r1 = 0
  Data salah jika rn-1…r1 ≠ 0
Pembagi standar internasional
  CRC-16  11000000000000101
  CRC-ITU  10001000000100001
  CRC-32  100000100100000010001110110110111
Jika diperlukan pembagi boleh tidak menggunakan standar ini asal memenuhi:
  Diawali dan diakhiri dengan bit 1 ( 1xxxxxx1)
  Jumlah minimum bit “1” : 3 bit
  Agar bisa mendeteksi jumlah bit kesalahan ganjil :harus habis dibagi oleh (11 = X + 1)

## Slide 13: Contoh Perhitungan CRC
Pengirim
Penerima
Notes: 0 xor 0 = 0
0 xor 1 = 1
1 xor 0 = 1
1 xor 1 = 0

## Slide 14: Penggunaan : Pada Paket LAN (MAC)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Destination MAC Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Source MAC Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Protocol/Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data (46 – 1500 B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CRC-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: Checksum
CRC memerlukan perhitungan xor sebanyak jumlah bit data  memerlukan kemampuan komputasi yang cukup besar
Diciptakan metoda checksum (untuk mengurangi perhitungan) pada beberapa jenis transmisi tidak perlu kecanggihan CRC atau sudah melakukan CRC di lapis lain
Cara perhitungan checksum:
  Data dibagi menjadi kelompok-kelompok 16 bit (word)
  Word pertama di xor dengan word kedua
  Hasil di xor dengan word ketiga, keempat, …sampai word terakhir (jika bit-bit terakhir tidak cukup untuk menjadi word, ditambahkan padding bit ‘0’ sampai membentuk word)
  Hasil akhir (16 bit) = checksum

## Slide 16: Contoh perhitungan
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
DATA
Padding
Checksum

## Slide 17: Pengguna Checksum: IP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 |  |  |  |  |  |  |  | Priority (0-7) |  |  | low | high | high |  “1” | 
Version |  |  |  | Header length (dword) |  |  |  | Precedence |  |  | D | T | R | unused | 
Total length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | M |  | Fragment offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Time to live (seconds) |  |  |  |  |  |  |  | Protocol |  |  |  |  |  |  | 
Header checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Source IP address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Destination IP address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Option (0 word atau lebih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data  64 kB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: Pengguna Checksum: TCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Source port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Destination port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acknowledge number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Header length |  |  |  | Reserved |  |  |  |  |  | URG | ACK | PSH | RST | SEQ | FIN
Windows |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Urgent pointer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Padding |  |  |  |  |  |  | 
User data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: Backward Error Control
Kemampuan deteksi kesalahan digunakan untuk melakukan perbaikan kesalahan (error control) dengan cara meminta pengiriman ulang jika paket yang diterima salah
Paket 1
X
Paket 1 Kirim Ulang
Paket 1
Paket 2
√

## Slide 20: Backward Error Control: ARQ
ARQ = Automatic Repeat reQuest
ARQ akan mengulang / tidak mengulang pengiriman data sesuai dengan feedback dari penerima
Feedback dari penerima
    ACK = acknowledge  data diterima benar
    NAK = not acknowledge  data diterima salah

## Slide 21: ARQ : Idle RQ
1
√
ACK
2
NAK
X
2
t

## Slide 22: Kasus 1: jika paket tidak sampai
1
Error
Detection
ACK
∆t
Pengirim menunggu feedback sampai ∆t +δt, jika tidak ada respon maka pengirim harus mengirimkan kembali paket tersebut.
Waktu tersebut disebut dengan waktu timeout
1
δt

## Slide 23: Kasus 2: feedback tidak sampai
1
√
ACK
∆t
Diperlakukan sama dengan kondisi kasus 1 (time-out)

## Slide 24: Kapankah pengirim mengirim ulang paket ???
Jika mendapat feedback NAK
Jika timeout
Jika mendapat feedback yang tidak dimengerti
Kesimpulan : pengirim mengirim ulang paket  Jika tidak mendapat ACK

## Slide 25: ARQ : Idle RQ
Paket akan diterima terjaga urutannya
Efisiensi saluran paling rendah
Cocok digunakan untuk saluran transmisi yang sangat jelek kualitasnya (banyak error)

## Slide 26: ARQ : Go Back N
5
2
3
4
1
√
X
Don’t care
Don’t care
Don’t care
√
2
NAK2
3
4
?
?
ACK1
Mengirim ulang mulai dari paket yang salah
Paket akan diterima terjaga urutannya
Efisiensi saluran lebih rendah dari Selective Repeat
1
2
ACK2

## Slide 27
5
6
7
4
Kasus Lain Go Back N
1
√
√
√
X
Don’t care
Don’t care
√
2
ACK2
3
4
ACK1
1
4
ACK3
NAK4
2
3

## Slide 28: ARQ : Selective Repeat
5
2
3
6
Hanya mengirim ulang untuk paket yang salah
Paket diterima tidak berurutan
Efisiensi saluran tinggi (dibandingkan idle RQ)
1
√
X X √
2
NAK2
3
4
NAK3
ACK4
ACK1
1
4
5
2
3
6

## Slide 29: Error Control 1 (Backward Error Control)
Error control = error detection + ARQ
Kelemahan : waktu yang diperlukan untuk mengirim dengan benar adalah minimal 2 x waktu propagasi

## Slide 30: Forward Error Control
Backward EC menyebabkan delay pengiriman paket yang cukup besar tergantung dari berapa kali paket tersebut harus dikirim
Untuk sistem transmisi jarak jauh dimana delay propagasi sangat besar (kelas detik, menit atau jam) BEC tidak bisa menjadi pilihan
Juga untuk aplikasi multimedia, dimana ketepatan waktu kedatangan lebih utama dibandingkan dengan ‘kebenaran’ data, BEC menyebabkan delay yang lewat batas toleransi waktu
Dipergunakan Forward Error Correction (FEC) untuk memecahkan masalah ini
FEC berprinsip dasar: penerima mampu membetulkan sendiri kesalahan data yang sudah diterima, karena selain menerima data juga menerima bit-bit redundansi yang diperlukan

## Slide 31: Jenis-Jenis FEC
Metoda FEC yang umum dikenal :
  Block Parity
  Hamming Code
  Turbo Code, RS Code, BCH Code
Block Parity
  Sederhana, menggunakan perhitungan pariti dasar
  Menggunakan pariti baris dan kolom sebagai sarana koreksi kesalahan
  Hanya mampu mengkoreksi kesalahan 1 bit, mampu mendeteksi kesalahan lebih dari 1 bit
  Efisiensi tergantung dari ukuran baris dan kolom yang digunakan, semakin banyak baris dan kolom akan semakin banyak bit pariti

## Slide 32: Contoh Block Parity 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | √
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | √
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | √
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | √
 |  |  |  |  |  | √ | √ | X | √ | √ | 

## Slide 33: Contoh Block Parity 2
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | √
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | √
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | √
 |  |  |  |  |  | √ | X | X | √ | √ | √

## Slide 34: Contoh Block Parity 3
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | √
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | √
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | √
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | √
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | √
 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √

## Slide 35: Hamming Code: Sisi Pengirim
Menggunakan metoda matematik modulo 2
Disisipkan bit-bit pariti di posisi bit 2n : bit ke 1,2,4,8,16,32 dst
Bit pariti dihitung dengan cara:
  P1 = d1 xor d2 xor d4 xor d5 xor d7 xor d9 dst
  P2 = d1 xor d3 xor d4 xor d6 xor d7 xor d10 dst
  P3 = d2 xor d3 xor d4 xor d8 xor d9 xor d10 dst
  P4 = d5 xor d6 xor d7 xor d8 xor d9 xor d10 dst
  P5 = d12 xor d13 xor d14 xor d15 dst
Banyaknya bit pariti yang dibutuhkan tergantung jumlah bit datanya
Sehingga deretan bit  P1 P2 d1 P3 d2 d3 d4 P4 d5 d6 d7 d8 d9 dst untuk ditransmisikan

## Slide 36
0 | 0 | 0 | 1 | P1
0 | 0 | 1 | 0 | P2
0 | 0 | 1 | 1 | D1
0 | 1 | 0 | 0 | P3
0 | 1 | 0 | 1 | D2
0 | 1 | 1 | 0 | D3
0 | 1 | 1 | 1 | D4
1 | 0 | 0 | 0 | P4
1 | 0 | 0 | 1 | D5
1 | 0 | 1 | 0 | D6
1 | 0 | 1 | 1 | D7
1 | 1 | 0 | 0 | D8
1 | 1 | 0 | 1 | D9
1 | 1 | 1 | 0 | D10
Machine Way
P1 = d1 xor d2 xor d4 xor d5 xor d7 dst
P2 = d1 xor d3 xor d4 xor d6 xor d7 dst
P3 = …….
P4 = …….

## Slide 37: Human Way
P1 P2 1 P3 1 0 1 P4 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 15
1 | 1 | 1 | 1 | 
P4 | P3 | P2 | P1 | 

## Slide 38: Hamming Code: Sisi Penerima
Setelah diterima dilakukan perhitungan
  H1 = P1 xor d1 xor d2 xor d4 xor d5 xor d7 xor d9 dst
  H2 = P2 xor d1 xor d3 xor d4 xor d6 xor d7 xor d10 dst
  H3 = P3 xor d2 xor d3 xor d4 xor d8 xor d9 xor d10 dst
  H4 = P4 xor d5 xor d6 xor d7 xor d8 xor d9 xor d10 dst
  H5 = P5 xor d12 xor d13 xor d14 xor d15 dst
Jika disusun menjadi H5 H4 H3 H2 H1 dan terbaca :
  00000 = 0  tidak ada kesalahan
  00101 = 5  bit 5 (d2) salah
  01001 = 9  bit 9 (d5) salah

## Slide 39: Human Way
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Karena H4H3H2H1 = 0000  diterima benar
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 
H4 | H3 | H2 | H1 | 

## Slide 40: Human Way
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Karena H4H3H2H1 = 0110 (6)  yang salah bit ke 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1  111110111010111
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 15
0 | 1 | 1 | 0 | 
H4 | H3 | H2 | H1 | 

## Slide 41: Human Way
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Karena H4H3H2H1 = 0101 (5)  yang salah bit ke 5
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 15
0 | 1 | 0 | 1 | 
H4 | H3 | H2 | H1 | 

## Slide 42: Human Way
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
Karena H4H3H2H1 = 0010  bit 2 salah
Katanya yang benar adalah
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
Hanya mampu mengkoreksi 1 bit error
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 15
0 | 0 | 1 | 0 | 
H4 | H3 | H2 | H1 | 

## Slide 43: Metoda FEC Lain
Semua metoda FEC pada dasarnya menggunakan metoda matematik modulo 2
Metoda ini terus dikembangkan dengan tujuan:
  Mendapatkan kemampuan koreksi bit yang semakin banyak
  Dengan mengurangi jumlah bit pariti yang dibutuhkan
  Mampu melanjutkan komunikasi walaupun sempat terputus.
Metoda yang umum digunakan:
  BCH Code
  Reed Solomon Code
  Convolutional Code
  Trellis Code
  Turbo Code

## Slide 44
SELAMAT BELAJAR

## Slide 45
Objektif: dua code word yg dibolehkan akan memunyai jarak minimum (minimum distance) d
  Dapat mendeteksi sampai dg d – 1 error
  Dapat mengkoreksi sampai dg d/2 error

## Slide 46
D1 | D2 | D3 | D4 |  | P1 | P2 | D1 | P3 | D2 | D3 | D4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Dmin = 3
Error detection = 3-1
Error correction = 3-1/2 = 1