## Slide 1: Flow Control

## Slide 2: Kendali Aliran (Flow control)
Fungsi lain yang diperlukan dalam mentransmisikan data di suatu link adalah kendali aliran
Dibutuhkan terutama jika aliran data dari yang cepat ke yang lambat, dimana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow
Mengatur aliran dengan cara:
  Start – stop
  Besarnya aliran
Server
Buffer
Aliran data masuk
Aliran data keluar
Model Kendali Aliran

## Slide 3: Dua Jenis Kendali Aliran
Start-stop
  Aliran data diatur sesuai dengan permintaan pihak penerima, jika penerima merasa buffer penerimaannya penuh, maka ia akan mengirim sinyal stop ke pengirim, dan jika buffer penerimaannya kosong, ia akan mengirim sinyal start.
  Teknik ini sederhana, relatif mudah di implementasikan
  Teknik start-stop umum:
    RTS,CTS
Mengatur aliran
  Aliran data diatur berdasarkan besar bandwitdh saluran saat itu, teknik ini bekerja berdasarkan feedback dari penerima yang ‘mengukur’ laju data yang mampu dia terima.
  Relatif lebih rumit dari teknik start-stop
  Contoh : (sliding) window

## Slide 4: Pengguna Kendali Aliran
Pengguna utama adalah protokol lapis datalink (RS-232, RS-.., HDLC,…)
Untuk teknik kendali aliran yang lebih canggih diterapkan di lapis atas seperti TCP (lapis transport)

## Slide 5: Kendali Aliran di RS-232
Terdapat dua jenis kendali aliran yang bisa diterapkan di sistem komunikasi RS-232, yaitu teknik hardware dan teknik software
RTS – CTS (hardware), digunakan saluran tambahan untuk mengkomunikasikan informasi kendali aliran, dirancang untuk berkomunikasi dengan modem yang lebih lambat dari interface RS-232.
Koneksi fisik |  | 
TX |  | RX
RX |  | TX
GND |  | GND
RTS |  | CTS
CTS |  | RTS
Pertukaran sinyal
RTS
Jika dijawab CTS maka TX jika tidak tunggu

## Slide 6: Sliding window
Teknik kendali aliran start-stop mempunyai kelemahan trafik yang terjadi menjadi diskrit (bisa juga bursty), menyebabkan naiknya peluang kongesti di jaringan, tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh (melalui banyak link).
Dikembangkan teknik pengendalian aliran yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi jalur transmisi yang dilewati, sehingga data dapat ditransmisikan dengan jumlah yang ‘cukup’ tidak berlebih dan tidak kurang. Teknik ini meningkatkan efisiensi bandwidth yang pada ujungnya akan mengurangi terjadinya kongesti jaringan.
Salah satu teknik yang sejak awal dibuatnya protokol internet adalah teknik sliding windows

## Slide 7: Sliding window
Window = angka jumlah pengiriman paket saat ini
Window = 3  satu kali kirim maksimum 3 paket
Cara kerja:
  Penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi, dll
  Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan penerima
Pada TCP besarnya windows di’ikutkan’ ke paket arah pengirim dari pihak penerima  tidak perlu paket khusus, meningkatkan efesiensi transmisi

## Slide 8: SLIDING WINDOW
Karena frame yang berada dalam window pengirim bisa hilang atau rusak, pengirim harus tetap menyimpan frame tersebut dalam memorinya sebagai antisipasi kemungkinan retransmisi.
Piggybacking  teknik penumpangan balasan (ACK) pada frame data untuk komunikasi 2 arah (menghemat kapasitas komunikasi).
Sending window: jumlah deretan frame maksimum yang dapat dikirim pada suatu saat
Receiving window: jumlah frame maksimum yang dapat diterima

## Slide 9: SLIDING WINDOW
Contoh: ukuran window=7

## Slide 10: SLIDING WINDOW
Asumsi: field nomor urut 3-bit dan ukuran window maksimum 7 frame.
Mula-mula A dan B mengindikasi bahwa A akan mengirim 7 frame, dimulai dengan frame 0 (F0)
Setelah transmit 3 frame (F0, F1, F2) tanpa ack, A telah mengurangi window-nya menjadi 4 frame dan tetap menyimpan kopi dari ketiga frame yang baru dikirim.
Window ini berarti A masih boleh mengirim 4 frame lagi, dimulai dari frame 3.
Kemudian B mengirim RR3 (receive ready), yang berarti “saya telah menerima sampai frame 2 dan siap menerima 7 frame berikutnya yang dimulai dari nomor 3”
Dengan ack ini, A mendapat ijin untuk mengirim 7 frame, serta A dapat menghapus/menghilangkan frame 0, 1, dan 2 dari buffer
A melanjutkan pengiriman frame 3, 4, 5, dan 6.
dst.

## Slide 11: Besarnya window
Untuk setiap algoritma ARQ yang telah dipelajari, ukuran window yang sesuai adalah:
ARQ | Window Kirim | Window Terima
Idle RQ | 1 | 1
Selective Repeat | N | N
Go Back N | N | 1

## Slide 12: Perhitungan Waktu Transmisi Paket
Suatu transmisi data di link memerlukan waktu.
Penggunaan ARQ menyebabkan waktu transmisi adalah sama dengan waktu dari mulai paket dikirim sampai dengan waktu diterimanya ACK oleh pengirim
Komponen waktu transmisi bisa dihitung dengan penyederhanaan sebagai berikut:

## Slide 13: Perhitungan Waktu Transmisi Paket
Paket
Err Det
ACK
t
0
t1
t2
t3
t4
t5
0-t1 = waktu propagasi
t1-t2 = waktu paket (waktu pengeluaran bit 1 sampai terakhir)
t2-t3 = waktu deteksi
t3-t4 = waktu paket ack
t4-t5 = waktu propagasi

## Slide 14: Perhitungan Waktu Transmisi Paket
Waktu propagasi = waktu yang diperlukan untuk 1 bit menempuh jarak pengirim-penerima 
tpro = jarak/kecepatan
Waktu paket = waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan semua bit pada paket tersebut 
    tpac = panjang paket (bit)/bitrate

## Slide 15: Perhitungan Waktu Transmisi Paket
Waktu deteksi = waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah 
tdet = f(metoda,kecepatan komputer) undefined (semakin hari semakin cepat)
(kelas ns)
Waktu paket ack  tack = panjang paket ack/bitrate
ttotal = 2tpro + tpac + tdet + tack

## Slide 16: (Lanjutan)
Waktu deteksi = waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah 
tdet = f(metoda,kecepatan komputer) undefined (semakin hari semakin cepat)
(kelas ns)
Waktu paket ack  tack = panjang paket ack/bitrate
Dapat ditentukan bahwa waktu transmisi total:
ttran = 2tpro + tpac + tdet + tack
Notes: 16

## Slide 17
MEDIUM ACCESS CONTROL

## Slide 18: Kategori untuk Sharing Medium Transmisi

## Slide 19: DYNAMIC MEDIUM ACCESS CONTROL
Metoda Random Access dikenal juga sbg metoda Contention
  ALOHA
  Sloted ALOHA
  CSMA
  CSMA/CD
  CSMA/CA

## Slide 20: ALOHA
ALOHA dikembangkan di Hawai untuk komunikasi data menggunakan radio
Stasiun dapat mengirimkan data kapan saja, dan jika terjadi tabrakan, data rusak
Stasiun tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu apakah medium sedang digunakan stasiun lain
Jenis ALOHA :
  Pure ALOHA
  Slotted ALOHA

## Slide 21: ALOHA
PURE ALOHA

## Slide 22: ALOHA
PURE ALOHA
Pada Pure ALOHA, collision dapat terjadi pada AWAL, TENGAH, maupun AKHIR Frame  sehingga waktu yang terbuang adalah 2x waktu transmisi sebuah frame

## Slide 23: ALOHA
Slotted ALOHA dikembangkan dengan memberikan slot/batas pengiriman yang dapat dilakukan oleh sebuah stasiun, sehingga setiap stasiun selalu memulai mengirimkan data pada awal sebuah slot.
Hal ini menyebabkan kemungkinan waktu yang terbuang hanya t (waktu transmisi sebuah frame), sehingga efisiensi meningkat
SLOTTED ALOHA

## Slide 24: Slotted Aloha
Kinerja Aloha dapat ditingkatkan dengan mengurangi kemungkinan collision
Slotted Aloha membatasi station hanya bisa transmit pada awal slot yang tertentu
Paket dianggap konstan dan menduduki satu slot
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
node 3
node 2
node 1
C S S C I S S S I
S: Success
C: Collision
I: Idle channel slots

## Slide 25: CSMA (CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS)
Collision dapat dikurangi/dihindari jika stasiun dapat mendeteksi terlebih dahulu apakah medium sedang digunakan
Sistem ini dapat diterapkan pada jaringan dengan latency rendah, seperti pada LAN
CSMA masih memungkinkan terjadi tabrakan, jika dua stasiun mendeteksi bersamaan dan jika terdeteksi jalur idle juga akan mengirimkan frame secara bersamaan
Mode akses CSMA : 1-persistent, non-persistent, p-persistent,

## Slide 26: 1-Persistent CSMA
Station yang punya paket untuk transmit deteksi kanal
Jika kanal sibuk  deteksi kanal secara kontinyu, tunggu sampai kanal menjadi idle
Begitu kanal terdeteksi idle  transmit paket
Jika lebih dari satu station menunggu  collision
Station-station yang mempunyai paket yang tiba dalam tprop dari transmisi sebelumnya mempunyai kemungkinan collision
Station yang terlibat collision menjalankan algoritma backoff utk scheduling waktu resensing berikutnya
1-Persisten CSMA  berusaha akses medium sesegera mungkin  “greedy”  rate collision tinggi

## Slide 27: Non-Persistent CSMA
Berusaha mengurangi collision
Station yg punya paket utk transmit mendeteksi kanal
Jika kanal sibuk, segera backoff dan reschedule waktu resensing
jika kanal idle, station transmit
Dengan segera melakukan rescheduling resensing jika sibuk dan tidak ngotot (persisting)  insiden collision dikurangi dibandingkan dengan 1-persistent
Rescheduling menyebabkan delay > daripada
1-persistent

## Slide 28: p-Persistent CSMA
Mengkombinasikan dua skim sebelumnya (1-
persisten CSMA dan Non-persistent CSMA)
Station yang punya paket untuk transmit mendeteksi kanal, jika kanal sibuk terus deteksi sampai kanal idle
Jika kanal idle :
  dengan probabilitas p, station transmit paket
  dengan probabilitas 1-p station menunggu sebesar tprop sebelum sensing kanal kembali
Teknik ini menyebarkan usaha transmisi oleh station-station yang telah menunggu untuk transmisi  meningkatkan kemungkinan station menunggu akan sukses menduduki medium

## Slide 29: Carrier Sensing Multiple Access with Collision detection (CSMA-CD)
Station yang mempunyai paket mendeteksi kanal dan transmit jika kanal idle
Jika kanal sibuk, gunakan strategi dari CSMA (persist, backoff segera atau persist dengan prob. p)
Jika collision terdeteksi saat transmisi, sinyal short jamming ditransmisikan untuk meyakinkan semua station mengetahui terjadi collision sebelum menghentikan transmisi, selanjutnya algoritma backoff digunakan untuk rescheduling waktu resensing

## Slide 30
Notes: Forouzan page 374

## Slide 31
At time tl, station A has executed its persistence procedure and starts sending the bits of its frame.
At time t2, station C has not yet sensed the first bit sent by A. Station C executes its persistence procedure and starts sending the bits in its frame, which propagate both to the left and to the right.
The collision occurs sometime after time t 2.
Station C detects a collision at time t 3 when it receives the first bit of A's frame. Station C immediately (or after a short time, but we assume immediately) aborts transmission.
Station A detects collision at time t 4 when it receives the first bit of C's frame; it also immediately aborts transmission.
At time t 4, the transmission of A's frame, though incomplete, is aborted;
Notes: Forouzan page 374

## Slide 32: COLLISION DETECTION
Notes: Forouzan page 375

## Slide 33: CSMA/CA
CSMA/CA(Carier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) merupakan modifikasi dari CSMA.
Jika channel dirasakan sibuk, transmisi dihentikan untuk interval random. Mengurangi probabilitas collision pada channel.
Saat ada collision, user menunggu dalam interval waktu tertentu, baru mengecek kembali apakah sudah bisa transmit

## Slide 34: CSMA/CA
CSMA/CA digunakan ketika CSMA/CD tidak dapat diimplementasikan, karena sifat dasar channel.
CSMA/CA digunakan pada 802.11 berdasarkan wireless LANs.
Salah satu dari problem wireless LANs adalah tidak memungkinkannya untuk berada dalam mode mendengar(listen) sementara mengirim(sending).
Alasan lain adalah hidden terminal problem, di mana node A, berada dalam range dari receiver R, tidak berada dalam range dari sender S, dan oleh karena itu node A tidak tahu apakah S sedang mentransmisikan ke R.
Notes: Hidden terminal problem : Forouzan page 429

## Slide 35
Notes: Forouzan page 377

## Slide 36
Notes: Forouzan page 379

## Slide 37: Selamat Belajar, Jangan Jemu Membaca Buku